## Slide 1
int main(int argc, char** argv)
{
int i = 4;
fun(i, &i);
return 0;
}
2
saved PC
argv
argc
SP
Stack Pointer
i
SP = SP – 4 //局部变量i入栈（分配空间）
M[SP] = 4 //为i赋值
SP = SP – 8 //形参入栈
R1 = M[SP+8] //计算第1个参数的值
R2 = SP + 8 //计算第2个参数的值
M[SP] = R1 //给第1个参数赋值
M[SP+4] = R2 //给第2个参数赋值
CALL <fun> //调用函数
SP = SP + 8 //形参出栈
void fun(int b, int *z)
{
char s[4];
short *w;
w = (short*)(s + 2);
*w = 50;
}
saved PC
s[0…3]
w
z
b
main的AR
fun的AR
<fun>:
SP = SP – 8 //局部变量入栈
R1 = SP + 6 //计算地址
M[SP] = R1 //结果写入w的内存
R1 = M[SP] //获取w里存储的地址
M[R1] = .2 50 //往该地址开始的2个字节写入50
SP = SP + 8 //局部变量出栈
RET //将saved PC出栈SP=SP-4，其值放入PC中
SP = SP + 4 //局部变量i出栈
RV = 0 //专门传递返回值的寄存器
RET
执行CALL指令时，把下一条指令的地址，即PC+4压栈，作为saved PC
4
4
50